Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование

Российской Федерации

# 2.5.1. Гигиена и эпидемиология на транспорте

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АЭРОПОРТАМ И АЭРОВОКЗАЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН   2.5.1.      -10

Издание официальное

Москва - 2010

Гигиенические требования к аэропортам и аэровокзалам гражданской авиации: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. - М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2010, -    с.

- Разработаны: НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина (Антипова Н.Д., Пинигин М.А.), ФГУП ГосНИИГА (О.А. Картышев), Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (к.м.н. Аксенова О.И., Почтарева Е.С., Клецова Е.А.).

- Рекомендованы к утверждению Комиссией по санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол от ___________2010 г. № ______).

- Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко  _________2010 г.

- Введены в действие с «____» ____________2010 г.

- Введены впервые.

Содержание:

| 1. Область применения …………...…………………………………………. |  |
| --- | --- |
| 2. Общие положения ………………………………………………………… |  |
| 3. Гигиенические требования к устройству и оборудованию помещений аэропортов, аэровокзалов …..………………………………………………. |  |
| 4. Гигиенические требования к параметрам микроклимата помещений аэропортов, аэровокзалов ……………………………………………………. |  |
| 5. Гигиенические требования к уровням шума в помещениях аэропортов, аэровокзалов …………………………………………………………………. |  |
| 7. Гигиенические требования к освещению помещений аэропортов, аэровокзалов ……………………….…………….…………………………… |  |
| 8. Гигиенические требования к водоснабжению и канализации аэропортов, аэровокзалов.……………………………………………………. |  |
| 9. Гигиенические требования к содержанию помещений аэропортов, аэровокзалов…………………………………………………………………… |  |
| 10. Гигиенические требования к условиям труда работников аэровокзалов и аэропортов…………………………………………………… |  |
| Приложение 1…………………………………………………………………. |  |
| Приложение 2…………………………………………………………………. |  |
| Приложение 3…………………………………………………………………. |  |
| Приложение 4…………………………………………………………………. |  |

## I. Область применения

1.1. Настоящие санитарные правила и нормативы (далее - санитарные правила) разработаны на основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; N 1 (ч. I), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070), Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953).

1.2. Настоящие санитарные правила определяют санитарно-гигиенические требования к устройству, оборудованию, содержанию помещений аэровокзалов и аэропортов гражданской авиации, гигиенические требования к параметрам микроклимата, освещению, уровням шума в помещениях аэровокзалов, водоснабжению и канализации аэровокзалов и аэропортов гражданской авиации, а также к условиям труда работников аэровокзалов и аэропортов.

1.3. Санитарные правила предназначены для юридических и физических лиц, деятельность которых связана с размещением, проектированием, строительством и эксплуатацией аэропортов и аэровокзалов гражданской авиации независимо от форм собственности, а также для органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

II. Общие положения.

2.1. Подразделения  аэровокзалов аэропортов по классам определяются пропускной способностью:

- 1 класс – свыше 2500 пассажиров в час;

- 2 класс – от 1000 до 2500 пассажиров в час;

- 3 класс – от 400 до 1000 пассажиров в час;

- 4 класс – от 50 до 400 пассажиров в час;

- 5 класс – до 50 пассажиров в час.

2.2. Помещения аэровокзалов, аэропортов подразделяются на следующие группы:

- пассажирские помещения основного технологического назначения (вестибюли, операционные, кассовые, распределительные залы, залы ожидания и спецконтроля, комнаты матери и ребенка, помещения регистрации, приема, выдачи и хранения багажа);

- помещения дополнительного обслуживания пассажиров (помещения пассажиров бизнес-класса залы VIP-обслуживания, помещения отделений связи, помещения представительств авиакомпаний, помещения предприятий общественного питания (торговые залы, вестибюли), комната матери и ребенка, медицинский пункт, мастерская бытового обслуживания, курительные, туалеты);

- служебные помещения (помещения служб и администрации аэровокзала, военного коменданта, транспортной полиции, помещения диспетчерской службы, группы регистрации, встречи и посадки пассажиров, помещения группы досмотра, помещения старших кассиров, помещения перронных бригад, помещения группы эксплуатации здания, помещения информационного центра);

- вспомогательные помещения (бытовые помещения для пассажиров, персонала, складские помещения, помещения для хранения инвентаря и оборудования и т.п.);

- технические помещения (пункты централизованного управления системами инженерного оборудования, насосные и бойлерные, вентиляционные камеры, помещения для кондиционеров, трансформаторные подстанции и др.);

III. Гигиенические требования к устройству и оборудованию помещений аэропортов, аэровокзалов

3.1. Операционные помещения, зоны распределения и залы ожидания должны иметь непосредственную связь с другими помещениями основного технологического назначения и помещениями дополнительного и вспомогательного назначения.

3.2. Операционные, распределительные залы, залы ожидания должны иметь непосредственную связь с медицинским пунктом, комнатой матери и ребенка, залами ресторанов, кафе, буфетов и должны быть доступными для маломобильных групп населения (МГП).

3.3. Окна и витражи во всех помещениях аэровокзала должны открываться внутрь для удобства очистки стекол и рам.

3.4. Площади помещений медпункта должны соответствовать  значениям и установленным требованиям в системе гражданской авиации, а площади помещений пунктов санитарно-карантинного контроля (СКП) в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации должны соответствовать значениям типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий и сооружений, установленных приказом Минздравсоцразвития России для организации СКП.

3.5. Медицинский пункт должен располагаться на первом этаже здания аэровокзала рядом с помещениями ожидания, иметь изолированный выход наружу, удобный подъезд для санитарной машины.

3.6. Помещения комнаты матери и ребенка должны соответствовать  требованиям приказа Минздравсоцразвития России по утверждению типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

В аэровокзалах 3 и 4 классов вместо комнаты матери и ребенка допускается комната для пассажиров с детьми, оборудованная 1-2 детскими кроватями, пеленальным столиком, диванами, креслами.

3.7. Для сотрудников аэровокзала должны быть предусмотрены помещения с индивидуальными шкафами, умывальные и душевые, комнаты отдыха и приема пищи, комнаты личной гигиены женщин.

3.8. Устройство, оборудование и содержание ресторанов, кафе, буфетов, расположенных в аэровокзалах, должны отвечать санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов

3.9. Оборудование и содержание парикмахерских должно отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, оборудованию и содержанию организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские, косметические и оздоровительные услуги.

3.10. Оборудование и содержание организаций химической чистки должно отвечать гигиеническим требованиям к организациям химической чистки изделий.

3.11. Оборудование и содержание бань должно отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань.

3.12. Туалеты общественного пользования, согласно требованиям санитарных правил устройства и содержания общественных уборных, должны оборудоваться индивидуальными кабинами, писсуарами для мужчин, универсальной кабиной общего пользования для МГН с размером в плане 1,65х1,8 м, средствами гигиены, встроенными шкафами для уборочного инвентаря и дезсредств, раковинами с зеркалами, электросушителями, электророзетками, вешалками. Следует предусмотреть отдельные помещения для хранения уборочного инвентаря и дезсредств.

IV. Гигиенические требования к параметрам микроклимата помещений аэропортов, аэровокзалов.

4.1. Микроклимат (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) служебных и административных помещений должны соответствовать гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений. Допустимые нормы температуры воздуха в помещениях аэровокзалов должны соответствовать требованиям приложения 1.

4.2. Допустимые нормы относительной влажности в помещениях основного и дополнительного обслуживания пассажиров не более 60%, а в служебных и административных помещениях не более 75% во все сезоны года.

4.3. Допустимая скорость движения воздуха в помещениях основного и дополнительного обслуживания пассажиров в холодный и переходный период года должна быть 0,3 м/с, а в теплый период года 0,5 м/с.

В служебных и административных помещениях допустимая скорость движения воздуха во все периоды года не должна превышать 0,3 м/с.

4.4. В помещениях аэропортов и аэровокзалов оборудуются системами общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Организация воздухообмена в помещениях аэровокзалов должна соответствовать требованиям приложения 2.

V. Гигиенические требования к уровням шума в помещениях аэропортов, аэровокзалов.

5.1. Допустимые уровни шума в помещениях аэровокзалов должны соответствовать требованиям санитарных норм шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки и принимаются в соответствии с приложением 3.

VI. Гигиенические требования к освещению помещений аэропортов, аэровокзалов.

6.1. Все помещения основного и дополнительного обслуживания пассажиров, а также служебные помещения должны иметь совместное или только искусственное освещение.

6.2. Освещение помещений аэропортов, аэровокзалов должно соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

VII. Гигиенические требования к водоснабжению и канализации аэропортов, аэровокзалов.

7.1. Качество воды, используемой в аэропортах и аэровокзалах должно отвечать требованиям санитарных правил и нормативов к питьевой воде, гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

7.2. Норма расхода воды, в зависимости от класса аэровокзала, следует принимать в соответствии с приложением 4.

7.3. Расход воды на механизированную уборку пассажирских помещений следует учитывать дополнительно из расчета 2-х уборок в сутки и нормы расхода воды на одну уборку – 2 л/м2, в том числе горячей – 1,2 л/м2

7.4. Использование горячей воды из систем водяного отопления для технических нужд запрещается.

7.5. На аэровокзалах 3-5 класса при отсутствии канализации необходимо оборудовать общественные биотуалеты.

VIII. Гигиенические требования к содержанию помещений аэропортов, аэровокзалов.

8.1. В каждом аэровокзале должны быть оборудованы мусороприемные камеры для бытового мусора и пищевых отходов.

8.2. Влажную уборку пола в залах основного обслуживания пассажиров рекомендуется производить с помощью средств малой механизации.

8.3. Для дезинфекции рекомендуется использовать дезинфицирующие средства, имеющие регистрацию в установленном порядке.

IX. Гигиенические требования к условиям труда работников аэровокзалов и аэропортов.

9.1. Условия труда работников аэровокзалов и аэропортов должны соответствовать гигиеническим требованиям к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.

9.2. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно отвечать гигиеническим нормативам – предельно-допустимым концентрациям (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденным в установленном порядке.

9.3. Уровни физических факторов на рабочих местах должны соответствовать гигиеническим нормативам, утвержденным в установленном порядке.

### Приложение 1

Допустимые нормы температуры воздуха помещений аэровокзалов.

| № пп | Помещения | Оптимальные нормы, 0С |
| --- | --- | --- |
|  |  | Холодный и переходный период года | Теплый период года |
| 1 | Операционные, кассовые, распределительные залы, залы ожидания и спецконтроля | 18-22 | Не более чем на 30С выше расчетной температуры |
| 2 | Кабины билетных и багажных касс, оформление транзита | 19-25 | Не ниже величин для холодного периода |
| 3 | Помещения приема и выдачи багажа и ручной клади | 17-23 | Не ниже величин для холодного периода |
| 4 | Комната матери и ребенка | 18-22 | Не более чем на 30С выше расчетной температуры |
| 5 | Медпункт | 19-25 | Не ниже величин для холодного периода |
| 6 | Диспетчерские, радиоузлы | 19-25 | Не ниже величин для холодного периода |
| 7 | Трансагентства, отделения связи, сберкассы | 18-22 | Не более чем на 30С выше расчетной температуры |
| 8 | Комнаты депутатов, военный комендант, транспортная милиция | 18-22 | Не более чем на 30С выше расчетной температуры |
| 9 | Помещения для хранения багажа и ручной клади | 12-22 | Не более чем на 30С выше расчетной температуры |
| 10 | Уборные общего пользования, курительные комнаты. | 14-20 | Не ниже величин для холодного периода |

## Приложение 2

#### Организация воздухообмена в помещениях аэровокзалов и аэропортов

| № пп | Помещения | Кратность или объем воздухообмена в час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приток | Вытяжка |
| 1 | Операционные, кассовые, распределительные залы, залы ожидания и спецконтроля | По расчету, но не менее 20м3 наружного воздуха на 1 человека. При невозможности естественного проветривания 60 м3 на 1 человека |
| 2 | Кабины билетных и багажных касс | 100 м3 на 1 кабину | - |
| 3 | Помещения приема и выдачи багажа и ручной клади | 2 | 1 |
| 4 | Комната матери и ребенка - приемная, гардероб, спальни, игорные - детские уборные | 1 - | 1 50м3 на унитаз 1,5 |
| 5 | Медпункт: кабинет врача и помещения временного пребывания больных - уборные | 2 - | 50м3 на унитаз |
| 6 | Диспетчерские, радиоузлы, отделения связи и т.п. | 3 | 2 |
| 7 | Уборные общего пользования | 2 | 100 м3 на 1 сан.прибор |
| 8 | Курительные | 2 | 10 |

Приложение 3

#### Требования к уровням шума в помещениях

| № пп | Помещения | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц | LАэкв., дБА | LАmax дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | Вестибюли, распределительные залы, тоннели для переходов, галереи | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 | 75 |
| 2 | Операционные и кассовые залы, залы ожидания, объединенные пассажирские залы | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 | 70 |
| 3 | Кабины билетных и багажных касс, служебные помещения | 89 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 | 65 |
| 4 | Помещения, требующие радиосвязи и связи по телефону, дикторские, помещения отделения связи, диспетчерские | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 | 65 |
| 5 | Комната матери и ребенка, комнаты длительного пребывания пассажиров, комнаты депутатов, комнаты для интуристов, медпункты. | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |

##### Приложение 4

# Норма расхода воды, в зависимости от класса аэровокзала

| Потребитель | Измеритель | Нормы расхода воды, л |
| --- | --- | --- |
|  |  | В сутки максимальное водопотребление | В час максимальное водопотребление |
|  |  | всего | в том числе горячей воды | всего | в том числе горячей воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пассажир малых и средних вокзалов | 1 пассажир в сутки | 10 | 6 (только для средних вокзалов) | 1,1 | 0,5 (только для средних вокзалов) |
| Пассажир крупных вокзалов | 1 пассажир в сутки | 15 | 6 | 0,8 | 0,5 |
| Персонал вокзала | 1 человек в смену | 25 | 7 | 5 | 3 |